AZ EREDETI a) PARAMÉTERHEZ TARTOZÓ

HATÁSTERÜLETEK KITERJEDÉSÉNEK RÉSZLETES

ÉRZÉKENYSÉGI VIZSGÁLATA A BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK FÜGGVÉNYÉBEN

2010 év végén megjelent Kormány rendelet – a korábbiakhoz képest - a hatásterület meghatározásánál némi változtatást eszközölt. Az  a) kritérium elhagyásával - még maximális kibocsátás mellett is – előfordulhat, hogy 0 km lesz a hatásterület. A korábbi rendeletben ennek kiküszöbölésére került beépítésre az a) kritérium. Ez azt a távolságot adja meg, ameddig a vizsgált forrás(ok)ból eredő un. átlagos maximális koncentráció körüli (80 %-os) szennyezettség fellép.

Célszerűnek látszik, hogy jelen rendelet – az a) kritérium visszaállításával módosításra kerüljön. Megfontolás tárgyát képezhetné, hogy a maximális koncentráció érték 80%-ánál nagyobb, esetleg 90 - 100 %-os értékéhez tartozó távolság legyen-e figyelembe véve. Ennek eldöntéséhez segítségül szolgálhat a mellékelt rövidített vizsgálati anyag. Az a) kritérium valamennyi hatótényezőtől függő, részletes érzékenységi vizsgálatát a csatolt file tartalmazza.

A felvetett témával kapcsolatban hozott döntéséről köszönettel értesülnénk, hogy a módosított kormányrendelet megjelenésének időpontjára az új TR 1.2 szoftver már a felhasználók rendelkezésére állhasson.

Az érzékenységi vizsgálatot végezték: Dr. F-né Nárai Katalin kandidátus, Semsey Gabriella környezetmérnök, ifj. Szepesi Dezső modellezőpont modellezopont@levegokornyezet.hu

I. Az a) szorzótényező nagyságának hatása a pontforrás közvetlen hatásterületére

1. példa

Forrásparaméterek:

| Forrás nyílás átmérője [m] | 2,5 |
| --- | --- |
| Kiáramló füstgáz hőmérséklete [K] | 435 |
| Kiáramló füstgáz sebessége [m/s] | 9,2 |
| Üzemelés óraszáma [óra/év] | 8760 |
| Tüzelési technológia (tüzelőanyag megnevezése) | földgáz, kőolaj |

A számítások eredményei:

| Emisszió [kg/h] (NOx) | Kémény magasság [m] | Kialakuló maximális immisszió [μg/m3] | Hatásterület a régi a) szerint [km] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1 |
| 10 | 10 | 12,49 | 2,37 | 2,19 | 2,02 | 1,83 | 1,74 | 1,62 | 1,5 |
| 10 | 30 | 9,5 | 2,29 | 2,12 | 1,95 | 1,78 | 1,68 | 1,56 | 1,4 |
| 10 | 50 | 6,72 | 2,67 | 2,47 | 2,28 | 2,01 | 1,96 | 1,83 | 1,7 |

A hatásterület alakulása az a) értékek függvényében különböző kéménymagasságok mellett, a számítások során a kialakuló maximális immisszió figyelembe vett szorzóértékén kívül a többi bemenő adat változatlan

II. Az emisszió nagyságának hatása a pontforrás közvetlen hatásterületére

1. példa

Forrásparaméterek:

| Forrás nyílás átmérője [m] | 2,5 |
| --- | --- |
| Kiáramló füstgáz hőmérséklete [K] | 435 |
| Kiáramló füstgáz sebessége [m/s] | 9,2 |
| Üzemelés óraszáma [óra/év] | 8760 |
| Tüzelési technológia (tüzelőanyag megnevezése) | földgáz, kőolaj |

A számítások eredményei:

| Emisszió [kg/h] (NOx) | Kémény magasság [m] | Kialakuló maximális immisszió [μg/m3] | Hatásterület a régi a) szerint [km] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1 |
| 0,7 | 15 | 0,836 | 2,24 | 2,07 | 1,91 | 1,73 | 1,64 | 1,53 | 1,4 |
| 5 | 15 | 5,97 | 2,24 | 2,07 | 1,91 | 1,73 | 1,64 | 1,53 | 1,4 |
| 10 | 15 | 11,94 | 2,24 | 2,07 | 1,91 | 1,73 | 1,64 | 1,53 | 1,4 |
| 15 | 15 | 17,91 | 2,24 | 2,07 | 1,91 | 1,73 | 1,64 | 1,53 | 1,4 |

Az emisszió értéke nem befolyásolja adott, változatlan körülmények között a hatásterület nagyságát, mert a szennyezőanyag immissziója ugyanolyan mértékben csökken a forrástól számítva, ha a többi befolyásoló, bemenő adat változatlan. Így a hígulási viszonyok állandóak, tehát a kialakuló maximális immissziók bizonyos százalékai ugyanabban a távolságban alakulnak ki. Így az emisszió nagyságának hatására a továbbiakban nem tér ki ez a hatásterület érzékenység vizsgálat.

III. A kéménymagasság változásának hatása a pontforrás közvetlen hatásterületére

1. példa

Forrásparaméterek:

| Forrás nyílás átmérője [m] | 2,5 |
| --- | --- |
| Kiáramló füstgáz hőmérséklete [K] | 435 |
| Kiáramló füstgáz sebessége [m/s] | 9,2 |
| Üzemelés óraszáma [óra/év] | 8760 |
| Tüzelési technológia (tüzelőanyag megnevezése) | földgáz, kőolaj |

A számítások eredményei:

| Emisszió [kg/h] (NOx) | Kémény magasság [m] | Kialakuló maximális immisszió [μg/m3] | Hatásterület a régi a) szerint [km] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1 |
| 10 | 8 | 12,55 | 2,48 | 2,30 | 2,12 | 1,92 | 1,83 | 1,71 | 1,6 |
| 10 | 10 | 12,49 | 2,37 | 2,19 | 2,02 | 1,83 | 1,74 | 1,62 | 1,5 |
| 10 | 15 | 11,94 | 2,24 | 2,07 | 1,91 | 1,73 | 1,64 | 1,53 | 1,4 |
| 10 | 20 | 11,16 | 2,21 | 2,05 | 1,89 | 1,71 | 1,63 | 1,51 | 1,4 |
| 10 | 30 | 9,5 | 2,29 | 2,12 | 1,95 | 1,78 | 1,68 | 1,56 | 1,4 |
| 10 | 50 | 6,72 | 2,67 | 2,47 | 2,28 | 2,01 | 1,96 | 1,83 | 1,7 |
| 10 | 70 | 4,81 | 3,21 | 2,97 | 2,74 | 2,48 | 2,36 | 2,20 | 2,0 |

2. példa

Forrásparaméterek:

| Forrás nyílás átmérője [m] | 1,4 |
| --- | --- |
| Kiáramló füstgáz hőmérséklete [K] | 343 |
| Kiáramló füstgáz sebessége [m/s] | 9,2 |
| Üzemelés óraszáma [óra/év] | 8760 |
| Tüzelési technológia (tüzelőanyag megnevezése) | földgáz, kőolaj |

A számítások eredményei:

| Emisszió [kg/h] (SO2) | Kémény magasság [m] | Kialakuló maximális immisszió [μg/m3] | Hatásterület a régi a) szerint [km] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1 |
| 0,6 | 8 | 4,28 | 0,66 | 0,61 | 0,56 | 0,51 | 0,47 | 0,42 | 0,4 |
| 0,6 | 10 | 4,03 | 0,654 | 0,605 | 0,555 | 0,505 | 0,466 | 0,422 | 0,4 |
| 0,6 | 15 | 3,36 | 0,69 | 0,64 | 0,59 | 0,53 | 0,51 | 0,44 | 0,4 |
| 0,6 | 20 | 2,78 | 0,74 | 0,69 | 0,64 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,5 |

A hatásterület alakulása a kéménymagasság függvényében, a számítások során a kéménymagasságon kívül a többi bemenő adat változatlan

3. példa: Egy alacsony és egy közepes magasságú kéménnyel működő pontforrás közvetlen hatásterületének érzékenység vizsgálata

A két vizsgált kéménymagasság: 8 m és 20 m

3/a példa

Forrásparaméterek:

| Kémény magasság [m] | 8 |
| --- | --- |
| Forrás nyílás átmérője [m] | 1,4 |
| Kiáramló füstgáz hőmérséklete [K] | 375 |
| Kiáramló füstgáz sebessége [m/s] | 9,8 |
| Üzemelés óraszáma [óra/év] | 8760 |
| Tüzelési technológia (tüzelőanyag megnevezése) | földgáz, kőolaj |

A számítások eredményei:

| Emisszió [kg/h] (NOx) | Kémény magasság [m] | Kialakuló maximális immisszió [μg/m3] | Hatásterület a régi a) szerint [km] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1 |
| 2 | 8 | 9,84 | 0,844 | 0,782 | 0,72 | 0,649 | 0,619 | 0,558 | 0,5 |

3/b példa

Forrásparaméterek:

| Forrás magassága [m] | 20 |
| --- | --- |
| Forrás nyílás átmérője [m] | 0,8 |
| Kiáramló füstgáz hőmérséklete [K] | 425 |
| Kiáramló füstgáz sebessége [m/s] | 9,8 |
| Üzemelés óraszáma [óra/év] | 8760 |
| Tüzelési technológia (tüzelőanyag megnevezése) | földgáz, kőolaj |

A számítások eredményei:

| Emisszió [kg/h] (NOx) | Kémény magasság [m] | Kialakuló maximális immisszió [μg/m3] | Hatásterület a régi a) szerint [km] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1 |
| 5 | 20 | 29,68 | 0,6 | 0,556 | 0,513 | 0,459 | 0,435 | 0,412 | 0,4 |

IV. A kémény átmérője nagyságának hatása a pontforrás közvetlen hatásterületére

1. példa

Forrásparaméterek:

| Forrás magassága [m] | 20 |
| --- | --- |
| Kiáramló füstgáz hőmérséklete [K] | 375 |
| Kiáramló füstgáz sebessége [m/s] | 9,8 |
| Üzemelés óraszáma [óra/év] | 8760 |
| Tüzelési technológia (tüzelőanyag megnevezése) | földgáz, kőolaj |

A számítások eredményei:

| Emisszió [kg/h] (NOx) | Forrás nyílás átmérője [m] | Kialakuló maximális immisszió [μg/m3] | Hatásterület a régi a) szerint [km] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1 |
| 5 | 0,8 | 35,4 | 0,409 | 0,379 | 0,326 | 0,3 |
| 5 | 1 | 27,33 | 0,488 | 0,453 | 0,418 | 0,4 |
| 5 | 1,5 | 15,76 | 0,742 | 0,708 | 0,639 | 0,6 |
| 5 | 2 | 10,16 | 1,045 | 0,997 | 0,928 | 0,8 |
| 5 | 2,5 | 7,09 | 1,371 | 1,305 | 1,214 | 1,1 |

A kémény átmérőjének megváltoztatása jelentősen befolyásolja a szennyezőanyag rövid idejű koncentrációját a forrás környezetében. A kisebb (0,5-1 m) átmérőkön távozó áramok szennyezőanyag tartalma közel egyenletesen hígul a forrástól távolodva, azonban nagyobb maximális kialakuló immissziót okoz a forrás körül. A nagyobb keresztmetszetű kéményekből távozva a kialakuló, maximális rövid idejű koncentrációk jelentősen alacsonyabbak, de a hígulás nem egyenletes, így nagyobb hatásterületet állapítunk meg a „kis a” kritérium szerint.

A hatásterület alakulása a kéménymagasság függvényében, a számítások során a kémény átmérőjén kívül a többi bemenő adat változatlan, az alsó grafikon a kialakuló maximális rövid idejű immissziókat mutatja

Hasonló vizsgálatok alapján a kiáramló füstgáz sebessége és hőmérséklete is azonos hatással van a szennyezőanyag koncentrációjának hígulására, így a kialakuló maximális immissziókra és a hatásterület alakulására is. A hatások a kéményátmérő változtatásának hatására jellemző trenddel megegyeznek.